## Slide 1
So arbeitet ein
PC

## Slide 2
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Prozessor
Hauptspeicher
+
Aber Achtung!
Unter Hauptspeicher ver-
steht man häufig nur
den RAM..

## Slide 3
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Prozessor
Hauptspeicher
+
Motherboard - Hauptplatine

## Slide 4
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Prozessor
Hauptspeicher
+

## Slide 5
Prozessor
(CPU)
Rechenwerk:
Ausführung aller mathematischen und logischen Operationen
Steuerwerk:
Steuerung der angeschlossenen
Geräte
und des Datenaustausches

## Slide 6
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Prozessor
Hauptspeicher
+

## Slide 7
ROM – Read Only Memory
Festwertspeicher:
Der Inhalt des Speichers wird bereits bei der Herstellung festgelegt und kann i.d.R. nicht verändert werden.
Wichtiges Bestandteil des ROM:
BIOS – Basic Input Output System
oder neu: UEFI - Unified Extensible Firmware Interface

## Slide 8
BIOS – Basic Input Output System oder UEFI
z. B. Startphase:
Power On Self Test
Initialisierung der Hardware
BIOS (UEFI) = „Firmware“ = festinstalliertes Programm (Software)
BIOS (UEFI) + Hardware = PC läuft

## Slide 9
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Prozessor
Hauptspeicher
+

## Slide 10
RAM – Random Access Memory
Arbeitsspeicher
Alle Daten, die bearbeitet werden sollen, müssen sich zunächst im RAM befinden.
Vom RAM werden die Daten dann vom Prozessor aufgenommen und verarbeitet.

## Slide 11
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Cache
Prozessor
Hauptspeicher
+
Festplattencache
Festplatte

## Slide 12
Datenfluss
Cache
Zusätzlicher Speicher zwischen
dem Arbeitsspeicher und dem Prozessor
oder der Festplatte und dem Arbeitsspeicher,
auf den besonders schnell zugegriffen werden kann.
Häufig verwendete Befehle und Daten werden nach Gebrauch im Cache abgelegt, damit sie schneller wieder bearbeitet werden können.
Prozessor
RAM
Cache
Mit Cache sind PC´s
viel schneller!
z. B.

## Slide 13
Hauptplatine - Motherboard
Alle Bestandteile der Zentraleinheit befinden sich auf dem Motherboard.
Alle weiteren Geräte
(Peripheriegeräte) wer-
den dort angeschlossen.

## Slide 14
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Externe Speicher
Prozessor
Hauptspeicher
Festplatte
USB-Stick
CD-ROM / DVD
+

## Slide 15
Externe Speicher
Diese Speicher gehören nicht zur Zentraleinheit -
deshalb: externe Speicher
Festplatte
NAS Network Attached Storage
CD-ROM
DVD-ROM
Blu-ray
USB-Stick
Speicherkarten

## Slide 16
Rechenwerk
Steuerwerk
ROM
RAM
Arbeitsspeicher
Zentraleinheit
Cache
Externe Speicher
Prozessor
Hauptspeicher
+
Peripheriegeräte

## Slide 17
Zentraleinheit
Externe
Speicher
Eingabegeräte
Ausgabegeräte

## Slide 18
Jetzt weiß ich endlich,
wie´s in meinem Inneren zugeht.